| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số: 1329/GP-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 22 tháng 11 năm 2022 |
| --- | --- |

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo kết quả thẩm định số 1733/SNN-CCTL ngày 11/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy phép cho Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi như sau:

1. Tên hạng mục cấp phép: Xây dựng cống hộp qua kênh tưới N6 và kênh tưới N10 do Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống khai thác và bảo vệ.

2. Vị trí

- Xây dựng cống hộp qua kênh tưới N6 tại vị trí K0+850;

- Xây dựng cống hộp trên  kênh tưới N10 tại vị trí K0+860.

3. Quy mô của hoạt động đề nghị cấp phép

a. Kênh tưới N6

- Chiều dài cống: 40m;

- Khẩu độ cống thiết kế: BxH=1,0x1,15m;

- Cao độ đáy cống thiết kế: +2,74m;

- Kết cấu cống: Cống hộp chữ nhật BTCT M300; bê tông lót đáy cống dày 10cm M100; đệm cát độ chặt K90 dày 10cm.

b. Kênh tưới N10

- Chiều dài cống: 31m;

- Khẩu độ cống thiết kế: Cống tròn đường kính D1500;

- Cao độ đáy cống thiết kế: +2,05m.

- Kết cấu cống: Cống tròn kết cấu bằng BTCT đúc sẵn; trên nền đá bê tông M200, bê tông lót dày 10cm đá 4x6 M100, đệm cát độ chặt K90 dày 10cm.

4. Thời gian xin cấp phép: kể từ ngày được cấp phép đến 31/12/2022.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

1. Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh

- Thực hiện đúng các nội dung trong giấy phép được cấp, mọi thay đổi phải báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

- Trước khi thi công phải trình giấy phép với Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Đuống, UBND thành phố Bắc Ninh, UBND phường Hòa Long, để kiểm tra giám sát quá trình thi công đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho bờ và mái kênh. Trong quá trình thi công, nếu gây ra hư hỏng cho bờ kênh và mái kênh phải khắc phục sửa chữa và chịu mọi chi phí thực hiện. Có biện pháp thi công không ảnh hưởng đến việc đi lại, thuận lợi cho quản lý vận hành công trình và phải có biện pháp đảm bảo cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất, không gây bồi lắng lòng kênh.

- Sau khi thi công xong phải hoàn trả mặt bằng và bàn giao hồ sơ hoàn công cho Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHHMTV KTCTTL Bắc Đuống để quản lý. Đồng thời, có trách nhiệm thu gom, vận chuyển tất cả các vật cản, đất cát trong quá trình thi công gây ra (nếu có) ra khỏi phạm vi công trình. Bàn giao lại kênh, bờ kênh, công trình trên kênh cho Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống quản lý khai thác.

- Khi có chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi có liên quan tới các công trình trên, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh phải thực hiện theo yêu cầu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chịu mọi kinh phí thực hiện.

- Các nội dung khác thực hiện theo văn bản số 1733/SNN-CCTL ngày 11/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các đơn vị có liên quan:

Chi cục Thủy lợi, UBND thành phố Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống thường xuyên kiểm tra quá trình thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt theo hồ sơ xin cấp phép.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi; UBND thành phố Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Đuống, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); - Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVPNN; - Lưu: VT, NN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Vương Quốc Tuấn |
| --- | --- |